浙江海事局2022年上半年度及第二季度辖区

水上安全形势分析报告

浙江海事局安全管理处

2022年7月

浙江海事局2022年上半年度及第二季度辖区

水上安全形势分析报告

一、辖区事故概况

2022年上半年辖区共发生水上交通事故28起（包括小事故），同比减少10起，下降26.3%。

其中，一般等级及以上水上交通事故6起，死亡失踪5人，沉船5艘，直接经济损失1794万元，同比事故起数减少3起、下降33.3%，死亡失踪人数减少21人、下降80.8%，沉船艘数减少4艘、下降44.4%，直接经济损失减少416万元、下降18.8%。等级及以上事故中，一般等级事故5起 、同比持平，未造成人员死亡失踪、同比减少6人，沉船4艘、同比减少1艘、下降20%；较大等级事故1起、同比减少3起、下降75%，死亡失踪5人、同比减少15人、下降75%，沉船1艘、同比减少3艘、下降75%。

今年与去年上半年均未发生重大等级事故。

其中：

（一）运输船一般等级及以上事故6起，未造成人员伤亡、船舶沉没4艘、直接经济损失1693万元，同比分别为事故起数下降33.3%、死亡失踪人数减少17人、沉船艘数下降20%、直接经济损失上升4.5%。（上半年，我局辖区发生较大等级事故1起，占部局下达考核指标（6起）的16.7%。发生一般等级事故5起，占部局下达考核指标（19起）的26.3%。浙江籍船舶一般等级及以上事故5起、占部局下达考核指标（16起）的31.3%。）

（二）非运输船舶一般等级及以上事故2起，造成5人死亡失踪、1艘船舶沉没，直接经济损失101万元，四项指标同比分别为事故起数减少3起、下降60%，死亡失踪减少4人、下降44.4%，沉船减少3艘、下降75%，直接经济损失减少489万元，下降82.9%。

（三）运输砂石船舶发生一般等级及以上事故3起，同比增加1起、上升50%，未造成人员死亡失踪、同比减少4人，沉船3艘、同比增加1艘、上升50%，直接经济损失900万元，同比增加685万元、上升318.6%。四项指标同比“三升一降”。

（四）发生涉渔一般等级及以上碰撞事故2起（涉及2起商渔船碰撞事故），造成渔船5人死亡失踪和1艘渔船沉没、直接经济损失101万元，四项指标同比分别为事故起数减少3起、下降60%，渔船死亡失踪人数减少4人、下降44.4%，沉船减少3艘、下降75%，直接经济损失减少489万元、下降82.9%。

（五）非五星红旗船舶发生一般等级及以上事故1起，未造成人员伤亡、船舶沉没以及经济损失，同比事故起数下降50%、均无人员死亡失踪和船舶沉没、直接经济损失减少5万元。

（六）“三无船舶”未发生一般等级及以上事故，去年同期也未发生“三无船舶”一般等级及以上事故。

（七）内河船舶在海上发生一般等级事故1起，未造成人员伤亡、船舶沉没1艘、直接经济损失500万元，同比分别为事故起数增加1起、无人员死亡失踪、沉船增加1艘、直接经济损失增加500万元。

（八）上半年辖区共发生水上交通小事故22起，同比减少7起、下降24.1%。

二、2022年上半年辖区等级以上事故统计分析

（一）一般等级及以上事故四项指标同比“全面下降”。 分别为事故起数下降33.3%、死亡失踪人数下降80.8%、沉船艘数下降44.4%、直接经济损失下降18.8%。（详见表一、图一）

表一：一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般等级及以上事故 | 2022年上半年度 | 6 | 5 | 5 | 1794 |
|  | 2021年上半年度 | 9 | 26 | 9 | 2210 |
|  | 同 比（％） | -33.3 | -80.8 | -44.4 | -18.8 |

图一：一般等级及以上事故四项指标对比图

（二）运输船舶一般等级及以上事故四项指标同比“三降一升”。 分别为事故起数下降33.3%、死亡失踪人数减少17人、沉船艘数下降20%、直接经济损失上升4.5%。（详见表二、图二）

表二：运输船舶一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输船舶事故 | 2022年上半年 | 6 | 0 | 4 | 1693 |
|  | 2021年上半年 | 9 | 17 | 5 | 1620 |
|  | 同 比（％） | -33.3 | 0:17 | -20 | +4.5 |

图二：运输船舶一般等级及以上事故四项指标对比图

（三）非运输船舶一般等级及以上事故四项指标同比“全面下降”。分别为事故起数2起、同比减少3起、下降60%；造成5人死亡失踪、同比减少4人、下降44.4%，船舶沉没1艘、同比减少3艘、下降75%；直接经济损失101万元、同比减少489万元、下降82.9%。（详见表三）

表三：非运输船舶一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非运输 船事故 | 2022年上半年 | 2 | 5 | 1 | 101 |
|  | 2021年上半年 | 5 | 9 | 4 | 590 |
|  | 同 比（％） | -60 | -44.4 | -75 | -82.9 |

（四）辖区死亡失踪3人及以上的较大、重特大事故统计。上半年，我局辖区发生死亡失踪3人及以上水上交通事故1起，系较大等级商渔船碰撞事故，造成渔船沉没1艘、5人死亡失踪。

（五）上半年各分支局辖区事故统计。（见下表四、图三）

1、宁波辖区上半年发生一般等级及以上事故2起、均为一般等级事故，同比事故起数增加2起，均未造成人员死亡失踪，沉船增加2艘，直接经济损失增加794万元，四项指标同比“三升一持平”。

2、舟山辖区上半年发生一般等级事故1起、未造成人员伤亡和船舶沉没、直接经济损失500万元，同比事故起数减少2起、下降66.7%，死亡失踪减少6人，沉船减少3艘，直接经济损失减少850万元、下降62.9%。

3、温州辖区上半年发生一般等级及以上事故2起（一般、较大等级事故各1起）、死亡失踪5人、沉船2艘、直接经济损失250万元，同比事故起数减少1起、下降33.3%，死亡失踪减少2人、下降28.6%，沉船减少1艘、下降33.3%，直接经济损失减少165万元、下降39.8%。

4、台州辖区上半年发生一般等级事故1起、未造成人员死亡失踪、沉船1艘、直接经济损失250万元，同比事故起数减少2起、下降66.7%，死亡失踪人数减少13人，沉船减少2艘、下降66.7%，直接经济损失减少195万元、下降43.8%。

5、嘉兴辖区未发生一般等级及以上事故，同比持平。

6、杭州辖区未发生一般等级及以上事故，同比持平。

表四：2022年上半年各分支局辖区一般等级及以上事故分布统计

| 2022年 上半年 | 重大 事故 | 较大事故 | 一般等级 | 一般等级及以上 | 死亡失踪人数 | 沉船艘次 | 经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 |
| 宁波海事局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 794 | 793 |
| 舟山海事局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 温州海事局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 250 | 150 |
| 台州海事局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250 | 250 |
| 嘉兴海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭州海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1794 | 1693 |

图三：2022年上半年各分支局辖区一般等级及以上事故四项指标

（六）一般等级及以上事故等级与种类统计。上半年辖区共发生一般等级及以上事故6起，其中较大等级事故1起、一般等级事故5起，共涉及4个事故种类。其中碰撞事故2起、占事故总数的33.3%、同比事故起数减少4起、下降66.7%，造成死亡失踪5人、占上半年度死亡失踪总人数的100%、同比减少12人、下降70.6%，沉船2艘、占沉船总艘数的40%、同比减少4艘、下降66.7%；自沉事故1起、未造成人员死亡失踪、沉船1艘，同比事故起数起数1起、下降50%，死亡失踪起数7人，沉船减少1艘、下降50%；触碰事故2起、同比增加1起、上升100%，未造成人员死亡失踪、同比减少2人，沉船1艘、同比持平。上半年发生触礁事故1起、同比增加1起，沉船增加1艘。（详见表五、图四）

表五：一般等级及以上事故种类分布统计

| 2022年 上半年 | 事故起数 | 死亡人数 | 沉船艘数 | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碰撞 | 2 | 5 | 2 | 394 |
| 自沉 | 1 | 0 | 1 | 500 |
| 触礁 | 1 | 0 | 1 | 150 |
| 触碰 | 2 | 0 | 1 | 750 |
| 火灾爆炸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 6 | 5 | 5 | 1794 |

图四：一般等级及以上事故种类比例分布图

（七）一般等级及以上事故船舶种类与吨位分布。

1.上半年辖区一般等级及以上事故共涉及4类船舶，其中砂石运输船舶发生一般等级及以上事故3起，未造成人员死亡失踪，沉船3艘，直接经济损失900万元，四项指标分别占上半年等级以上事故四项指标的60%、0、60%和50.2%，同比分别上升50%、减少4人、上升50%和上升318.6%；干杂货船发生一般等级及以上事故2起，未造成人员死亡失踪、沉船1艘、直接经济损失293万元，同比事故起数下降33.3%、死亡失踪减少7人、沉船持平、直接经济损失上升17.2%；散货船发生一般等级事故1起，未造成人员死亡失踪和船舶沉没、直接经济损失500万元，同比事故起数下降66.7%、死亡失踪减少6人、沉船减少2艘、直接经济损失下降56.5%；危化品油船未发生一般等级及以上事故，同比持平；集装箱船未发生一般等级及以上事故，同比减少1起、均未造成人员死亡及船舶沉没；涉及渔船事故2起、造成渔船人员死亡失踪5人和渔船沉没1艘、直接经济损失101万元，同比事故起数下降60%、死亡失踪下降44.4%、沉船下降75%、直接经济损失下降82.9%；内河船舶在海上发生一般等级事故1起、同比事故起数增加1起、均未造成人员伤亡、沉船增加1艘、直接经济损失增加500万元；今年上半年客船、工程船、多用途船、拖轮、三无船舶等船舶未发生等级以上事故。（详见表六）

表六：2022年一般等级及以上事故船舶种类分布统计

| 2022年 上半年 | 事故起数 | 死亡人数 | 沉船艘数 | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂石运输船舶 | 3 | 0 | 3 | 900 |
| 干杂货船 | 2 | 0 | 1 | 293 |
| 危化品油船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集装箱船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 客船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工程船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 散货船 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| 多用途船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拖轮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渔船 | 2 | 5 | 1 | 101 |
| 合计 | 6 | 5 | 5 | 1794 |
| 三无船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内河船（海上） | 1 | 0 | 1 | 500 |

2.上半年发生一般等级及以上运输船舶事故6起、同比下降33.3%。其中500总吨以下船舶事故2起、同比事故起数下降33.3%，未造成人员死亡失踪、同比减少14人，船舶沉没2艘、同比下降33.3%，直接经济损443万元、同比下降19.5%；500至1000总吨船舶未发生一般等级及以上运输船舶事故，同比事故起数减少2起、死亡失踪减少2人、沉船减少1艘、直接经济损失减少65万元；1000总吨至3000总吨船舶事故2起、同比上升100%，未造成人员死亡失踪、同比减少1人，沉船1艘、同比持平，直接经济损失750万元、同比下降11.8%；3000总吨以上船舶事故2起、同比事故起数下降33.3%，均未造成人员死亡失踪，沉船1艘、同比增加1艘，直接经济损失500万元、同比上升222.6%。（详见图五）

图五：一般等级及以上运输船舶事故船舶吨位比例分布图

（八）一般等级及以上事故发生水域统计。上半年一般等级及以上事故中，发生在领海基线内水水域3起、专属经济区1起、港内水域1起、桥区水域1起；锚地、毗邻区以及领海等水域未发生等级以上事故。

上半年6起一般等级及以上事故中，发生在始发港水域的有1起、航经水域3起、目的港水域2起。（见表七）

表七：一般等级及以上事故发生水域数据表

| 2022年度 上半年 | 事故发生在 始发港水域 | 事故发生在 目的港水域 | 事故发生在非始发港 和目的港（航经船舶） | 合计（起） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波局辖区 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 舟山局辖区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 温州局辖区 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 台州局辖区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 嘉兴局辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭州局辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 1 | 2 | 3 | 6 |

（九）一般等级及以上事故船舶船籍分布。上半年6起一般等级及以上事故共涉及8艘船舶，其中运输船舶6艘，非运输船2艘。运输船舶中，浙江籍2艘（舟山、温州籍各1艘），外省籍3艘（江西、广西、河南籍各1艘），外国籍1艘。2艘非运输船舶均为浙江籍渔业船舶。

（十）一般等级及以上事故发生时段统计。按事故发生时间统计，夜间（1800时-第二天0600时）事故多发，上半年6起事故中有5起发生在前述时段，造成5人死亡失踪、4艘船舶沉没、直接经济损失1294万元，四项指标占相应指标总数的83.3%、100%、80%和72.1%。其中，00-04时发生事故2起、未造成人员伤亡、沉船1艘、直接经济损失650万元；04-08时发生事故1起，未造成人员伤亡、船舶沉没1艘、直接经济损失294万元；12-16时发生事故1起，未造成人员伤亡、船舶沉没1艘、直接经济损失500万元；20-24时发生2起、其中较大等级事故1起，共造成5人死亡失踪、2艘船舶沉没、直接经济损失350万元；08-12时、16-20时段未发生等级以上事故。（见表八、图六）

表八：一般等级及以上事故发生时段统计表

| 时段 | 事故起数 | 死亡失踪（人） | 沉船（艘） | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-4时 | 2 | 0 | 1 | 650 |
| 4-8时 | 1 | 0 | 1 | 294 |
| 8-12时 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-16时 | 1 | 0 | 1 | 500 |
| 16-20时 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-24时 | 2 | 5 | 2 | 350 |
| 合 计 | 6 | 5 | 5 | 1794 |

图六：一般等级及以上事故发生时段统计图

（十一）一般等级及以上事故四项指标月度分布。上半年辖区事故总体平稳，2月份、5月份未发生等级以上事故，水上安全形势较好；3月份、4月份各发生2起一般等级事故，均未造成人员死亡失踪；1月份发生较大等级事故1起、死亡失踪5人、船舶沉没1艘、直接经济损失100万元，系今年上半年唯一有人员伤亡的事故。6月份发生1起内河砂石运输船舶一般等级事故，虽未造成人员死亡失踪，但内河船舶沉没、直接经济损失500万元。（见表九、图七）

表九：一般等级及以上事故四项指标月度分布统计

| 月份 | 事故起数 | 死亡人数 | 沉船艘数 | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 月 | 1 | 5 | 1 | 100 |
| 2 月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 月 | 2 | 0 | 1 | 650 |
| 4月 | 2 | 0 | 2 | 544 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 1 | 0 | 1 | 500 |
| 合 计 | 6 | 5 | 5 | 1794 |

图七：一般等级及以上事故四项指标月度分布图

- 上半年重点时段事故概况

- 春运期间事故概况

2022年春运期间（1月17日—2月25日），我局辖区共发生水上交通事故8起，均为小事故，未造成人员伤亡。浙江籍船舶在辖区外发生水上交通事故4起，其中一般等级事故1起，造成浙江籍船舶1人死亡，其余3起为小事故，未造成人员伤亡和浙江籍船舶沉没。

- “两会”期间事故概况

2022年“两会”期间（3月4日-3月11日），我局辖区共发生水上交通事故1起，为小事故，未造成人员伤亡和船舶沉没、直接经济损失30万元。浙江籍船舶在辖区外未发生水上交通事故。

（三）“清明”“五一”“端午”等小长假期间事故概况

2022年“清明”期间，我局辖区共发生水上交通事故2起，其中一般等级事故1起，未造成人员伤亡、船舶沉没1艘、直接经济损失294万元；“五一”“端午”小长假期间，我局辖区未发生水上交通事故；“端午”小长假期间，浙江籍船舶在辖区外水域发生水上交通小事故2起，未造成人员伤亡和浙江籍船舶沉没。

四、上半年辖区人员死亡失踪事故案例

2022年上半年辖区发生造成人员死亡失踪的事故1起，系造成5人死亡失踪的商渔船碰撞事故，具体案例如下：

（一）死亡失踪3人及以上较大事故

1、2022年1月4日2006时，HONG KONG JI KUN HAI LIMITED所有的巴拿马籍“OCEAN LOONG（海龙）”轮装载6万吨水泥熟料由越南锦浦开往日照岚山，途经温州南麂岛以东约60海里水域时与苍南县益丰渔业专业合作社所属、陈细抄所有的苍南籍渔船“浙苍渔00808”轮发生碰撞，事故造成“浙苍渔00808”轮沉没，船上5名人员全部落水失踪。（温州辖区）

（二）死亡失踪1-2人一般等级事故

无

五、辖区外水域涉及浙江籍船舶水上交通事故概况

（一）上半年浙江籍船舶在辖区外水域共发生水上交通事故25起、同比增加2起、上升8.7%，其中等级及以上事故3起（均为一般等级事故），造成浙江籍船舶船上1人死亡失踪，1艘船舶沉没，直接经济损失427万元，同比事故起数减少1起、下降25%，死亡失踪持平，沉船增加1艘，直接经济损失增加402万元、上升1608%。

（二）一般等级以上事故案例

2022年2月11日约0740时，从阳江驶往防城港的温州顺通达海运有限公司所属的温州籍散货船“顺通达66”轮，在琼州海峡20°08.98′N 109°58.59′E（概位）与从北海驶往佛山的广西万顺船务有限公司、陈圣道所属的钦州籍干货船“恒宇2”轮发生碰撞，事故造成“顺通达66”轮船上1人死亡。

六、浙江籍船舶事故情况

今年上半年，浙江籍船舶共发生水上交通事故36起（小事故31起、一般等级事故5起），辖区内11起（小事故9起、一般等级事故2起）、辖区外25起（小事故22起、一般等级事故3起）。涉及40艘浙江籍船舶，辖区内浙江籍船舶14艘（体系内4艘、非体系10艘），辖区外浙江籍船舶26艘（体系内24艘、非体系2艘），造成浙江籍船舶船上人员死亡失踪1人、船舶沉没5艘、直接经济损失1710.6万元。其中，一般等级水上交通事故5起、死亡失踪1人、沉船3艘、直接经济损失870万元，同比事故起数减少2起、下降28.6%，死亡失踪减少11人、91.7%，沉船持平，直接经济损失增加79.4%。

| 浙江籍船舶 | 事故起数 | 死亡失踪人数 | 沉船艘数 | 直接经济损失万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体系船舶 | 25 | 1 | 1 | 941.6 |
| 非体系船舶 | 11 | 0 | 4 | 769 |
| 辖区内 | 11 | 0 | 4 | 914 |
| 辖区外 | 25 | 1 | 1 | 796.6 |
| 较大事故 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般事故 | 5 | 1 | 3 | 870 |
| 小事故 | 31 | 0 | 2 | 840.6 |

|  | 船舶艘数 | 较大等级事故 | 一般等级事故 | 小事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起数 | 死亡 | 沉船 | 起数 | 死亡 | 沉船 | 起数 | 死亡 | 沉船 |
| 辖区内 | 体系 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
|  | 非体系 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 辖区外 | 体系 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
|  | 非体系 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合计 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 31 | 0 | 2 |

七、2022年上半年辖区水上交通事故特点

2022年上半年辖区水上交通事故主要有以下特点：

（一）涉渔事故得到较好遏制。2022年上半年共发生商渔船碰撞事故6起、同比减少10起、下降62.5%，降幅较为显著。其中较大等级事故1起、造成1艘渔船沉没、5人死亡失踪，同比减少2起、下降66.7%，死亡失踪5人、同比减少10人、下降66.7%，沉船1艘、减少2艘、下降66.7%；一般等级事故1起、造成商船沉没、未造成人员伤亡，同比事故起数减少1起、下降50%，死亡失踪减少1人，沉船减少1艘、下降50%。

（二）“两船”事故风险需予以重视。今年上半年共发生砂石运输船舶事故3起、占事故总数的50%，同比增加1起、上升50%，未造成人员死亡失踪、同比减少4人，沉船3艘、同比增加1艘、上升50%，直接经济损失900万元，同比增加685万元、上升318.6%。四项指标同比“三升一降”。另外，上半年还发生非法参与海上砂石运输的内河船舶一般等级事故1起，造成1艘内河船舶沉没，同比事故起数增加1起、沉船增加1艘。在持续高压严厉打击的情况下仍然发生非法参与海上砂石运输的内河船舶事故，需引起各单位的重视。

（三）触碰桥梁事故风险高。2022年上半年发生船舶触碰桥梁事故2起，占同期事故总数的三分之一。虽未造成人员伤亡，但造成船舶沉没1艘、2起事故直接经济损失达750万元。3月19日在舟山西蟹峙水域抛锚的“金阳光9”轮发生了走锚后触碰定海半岛船厂与盘峙岛连接桥梁的事故，导致桥面板坍塌；4月20日从福建宁德装载砂石驶往台州的“威洋28”轮进港时触碰临海甬台温铁路灵江大桥进港主通航孔右侧的防撞墩，事故造成“威洋28”轮沉没，桥梁防撞墩受损。

（四）夜间水上交通事故相对多发。上半年6起一般等级及以上事故中有5起发生在夜间（1800时-第二天0600时）时段，造成5人死亡失踪、4艘船舶沉没、直接经济损失1294万元，四项指标占相应指标总数的83.3%、100%、80%和72.1%。

八、上半年影响辖区水上交通安全形势因素分析

从事故调查掌握的信息分析，上半年影响辖区事故发生的主要因素仍然集中在人员、船舶违法违规、岸基管理等方面。

（一）人员因素。一是部分船上人员业务能力不强。船舶驾驶员（船长）不熟悉通航水域的潮流等通航环境，在航经桥区水域时未能及时控制好船位，导致触碰桥梁事故发生。如“4.20”“威洋28”轮触碰甬台温铁路灵江大桥防撞墩事故，该轮船长不熟悉灵江大桥桥区水域的通航环境，未能正确判断桥区水域水流对船舶的影响，进入桥区水域时没能控制好船位；“3.19”“金阳光9”轮触碰定海半岛船厂与盘峙岛连接桥梁的事故，该轮船长在船舶走锚后，应急处置不当，未能采取车舵配合等及时控制船位等。“1.21”“CHEM ASSAM”轮触碰事故，轮机员车钟操作错误，电机员不熟悉英文，未能及时发现车钟异常。“5.13”“华航1”轮火灾事故，船长未能按应变部署表组织船员进行灭火、离船时未携带任何法定证书文书，船员未能正确使用灭火器以致错过灭火的最佳时机等。二是人员安全意识薄弱、责任心差。最直接的表现就是航行期间没有保持认真观察其他船舶以及周围情况，未能认真判断是否存在碰撞危险，不能及早采取避让行动，导致碰撞事故的发生。如“1.4”“海龙”轮与“浙苍渔00808”轮碰撞事故，“海龙”轮船长在两船相距4到5海里时就通过视觉和雷达发现了当事渔船，但没有利用驾驶台导助航、AIS等设备对渔船船名、动态进行核实；“4.4”“浙定59095”轮与“浙临渔21388”轮碰撞事故中，货船二副在驾驶台操舵，值班水手坐在驾驶台凳子上抽烟，导致直至两船相距约2.3海里时二副才发现渔船，发现渔船后，二副也没能使用雷达、ARPA等设备核实渔船动态及两船间的碰撞危险，渔船船长和船东也是坐在驾驶台凳子上值班，没能保持正规瞭望，没有及时发现对方船舶。其次就是未认真了解航经水域通航环境，凭感觉开船。“2.16”事故中，“伯晟18”轮船长不掌握本船水线以上船体高度、也不清楚光缆净空高度，仅凭感觉开船，结果导致架空光缆被刮断；“3.2”“振港282”轮触礁事故，船长没有制定航线计划，在不熟悉七星岛水域通航环境的情况下选择该水域航行，结果发生触礁事故。

（二）船舶船员违法违规行为。“3.9”“和州13”轮与“浙嵊渔运81388”轮碰撞事故中，“和州13”轮在船人员仅3人，且均未持有合格的船员适任证书，船舶配员不足，事发后因担心配员不足被查，隐瞒受损实情及与渔船碰撞的事实肇事逃逸。“4.20”“威洋28”轮存在船舶配员不足、船员无证、关闭AIS设备、未按规定报告进出港信息、违规夜航、超桥梁通航尺度航行以及非法海上过驳海砂等违法违规行为。“6.10”“宇洋01”轮自沉事故，该轮为内河船却长期违法违规从事海上运输，为逃避监管故意关闭AIS设备，且存在配员不足、超航区、进出港未报告等诸多违章行为。船舶船员违法违规行为为事故埋下隐患。

（三）船舶岸基安全管理缺位。事故调查发现，涉事船舶的安全管理流于形式，平阳无证人员上船工作、未有效开展船员培训与应急演练、未对船舶维护保养情况进行监督等比较普遍。“3.2”“振港282”轮触礁事故，2021年该轮管理公司温州龙港市振港船务有限公司曾因发生事故被龙港市自然资源与规划建设局曾责令停业整顿，然而距上次仅3个月时间公司管理的船舶又发生了等级事故，调查发现，事发后该轮实际所有人不顾在船人员安全，要求船长冒险航行，公司对船员培训流于形式，暴露出公司岸基管理缺位，未能充分吸取事故教训，加强安全管理。“3.19”“金阳光9”轮触碰事故，该轮去年10月份在嘉兴发生了急潮流中断缆触碰码头事故，表明公司在吸取事故教训的仍存在不足。“4.20”“威洋28”轮事故，该轮管理公司广西北海亚诚物流有限公司对船员聘任、货物装卸、船舶动态管理等方面任由实际船东自行负责，公司不掌握船舶配员情况、船舶修理、燃油加装等情况，也未按要求开展船员聘用培训、安全检查等，安全管理缺位。“4.2”“海航188”轮、“4.14”“鹏程3”轮、“5.13”“华航1”轮等3起火灾事故，船舶状况差，线路老化、集油槽锈穿等，暴露出公司对船舶维护保养管理不力；船长未能组织开展消防应变部署、船员未能准确操作使用消防器材，对火灾应对能力不足等暴露出公司对船员培训缺失、未对船舶消防应急演练等进行有效监督等问题。

九、2022年第二季度辖区水上交通事故统计分析

（一）2022年第二季度辖区共发生一般等级及以上水上交通事故3起，未造成人员死亡失踪，沉船3艘，直接经济损失1044万元，同比事故起数减少4起、下降57.1%，死亡失踪减少18人，沉船减少4艘、下降57.1%，直接经济损失减少921万元、下降46.9%。未发生较大等级事故、同比减少3起；发生一般等级事故3起、同比减少1起；今年与去年第二季度均未发生重大等级事故。

其中：

1、运输船舶一般等级及以上事故3起，未造成人员死亡失踪、船舶沉没3艘，直接经济损失1043万元，同比分别为事故起数减少4起、下降57.1%，死亡失踪人数减少10人，沉船艘数减少1艘、下降25%，直接经济损失减少377万元、下降26.5%。

2、非运输船舶一般等级及以上事故1起，未造成人员死亡失踪和船舶沉没，直接经济损失1万元，四项指标同比分别为事故起数下降66.7%、死亡失踪减少8人、沉船减少3艘、直接经济损失下降99.8%。

3、砂石运输船舶发生一般等级及以上事故2起，未造成人员死亡失踪、船舶沉没2艘、直接经济损失750万元，四项指标同比分别持平、减少4人、持平和上升248.8%。

4、发生涉渔一般等级及以上碰撞事故1起，未造成人员死亡失踪和船舶沉没，直接经济损失1万元，四项指标同比分别为事故起数下降66.7%、死亡失踪减少8人、沉船减少3艘、直接经济损失下降99.8%。

5、非五星旗船舶未发生等级事故，同比减少2起。

6、未发生“三无”船舶一般等级及以上事故，同比持平。

7、第二季度辖区共发生水上交通小事故8起，同比减少3起、下降27.3%。

（二）2022年第二季度辖区等级以上事故统计分析

1、一般等级及以上事故四项指标同比“全面下降”。 分别为事故起数下降57.1%、死亡失踪人数减少18人、沉船艘数下降57.1%、直接经济损失下降46.9%。（详见表十、图八）

表十：一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般等级事故 | 2022年第二季度 | 3 | 0 | 3 | 1044 |
|  | 2021年第二季度 | 7 | 18 | 7 | 1965 |
|  | 同 比（％） | -57.1 | 0:18 | -57.1 | -46.9 |

图八：一般等级及以上事故四项指标对比图

2、运输船舶一般等级及以上事故四项指标同比“全面下降”。分别为事故起数下降57.1%、死亡失踪人数减少10人、沉船艘数下降25%、直接经济损失下降26.5%。（详见表十一、图九）

表十一：运输船舶一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万）元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输船舶事故 | 2022年第二季度 | 3 | 0 | 3 | 1043 |
|  | 2021年第二季度 | 7 | 10 | 4 | 1420 |
|  | 同 比（％） | -57.1 | 0:10 | -25 | -26.5 |

图九：运输船舶一般等级及以上事故四项指标对比图

3、非运输船舶一般等级及以上事故四项指标同比“全面下降”。分别为事故起数上升100%、死亡失踪增加8人、沉船增加2艘、直接经济损失上升5900%。（详见表十二）

表十二：非运输船舶一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非运输 船事故 | 2022年第二季度 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 2021年第二季度 | 3 | 8 | 3 | 545 |
|  | 同 比（％） | -66.7 | 0:8 | 0:3 | -99.8 |

4、辖区死亡失踪3人及以上的较大、重特大事故统计。第二季度辖区未发生死亡失踪3人及以上较大等级水上交通事故，同比减少3起，死亡失踪减少13人。

5、第二季度各分支局辖区事故统计。（详见表十三、图十）

1）宁波局辖区第二季度发生一般等级事故2起，同比事故件数增加2起，未造成人员死亡失踪，沉船增加2艘，直接经济损失增加794万元。

2）舟山局辖区第二季度未发生一般等级事故，同比事故起数减少3起、死亡失踪减少6人、沉船减少3艘，直接经济损失减少1350万元。

3）温州局辖区第二季度未发生一般等级事故，同比事故起数减少3起、死亡失踪减少7人、沉船减少3艘，直接经济损失减少415万元。

4）台州局辖区第二季度发生一般等级事故1起、同比事故起数持平，死亡失踪减少5人，沉船持平，直接经济损失增加50万元、上升25%。

5）嘉兴局、杭州局等辖区第二季度均未发生一般等级及以上事故。

表十三：2022年第二季度各分支局辖区一般等级及以上事故分布统计

| 2022年 第二季度 | 重大 事故 | 较大事故 | 一般等级 | 一般等级及以上 | 死亡失踪人数 | 沉船艘次 | 经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 |
| 宁波海事局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 794 | 793 |
| 舟山海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 温州海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台州海事局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250 | 250 |
| 嘉兴海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭州海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1044 | 1043 |

图十：2022年第二季度各分支局辖区一般等级及以上事故四项指标

6、一般等级及以上事故等级与种类统计。第二季度辖区共发生一般等级及以上事故3起，均为一般等级事故。其中，碰撞事故1起、未造成人员死亡失踪、沉船1艘、直接经济损失294万元；自沉事故1起、未造成人员死亡失踪、沉船1艘、直接经济损失500万元；触碰事故1起、未造成人员死亡失踪、沉船1艘、直接经济损失250万元。（详见表十四）

表十四：一般等级及以上事故种类分布统计

| 2022年 第二季度 | 事故起数 | 死亡人数 | 沉船艘数 | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碰撞 | 1 | 0 | 1 | 294 |
| 自沉 | 1 | 0 | 1 | 500 |
| 触礁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 触碰 | 1 | 0 | 1 | 250 |
| 火灾爆炸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 3 | 0 | 3 | 1044 |

7、第二季度一般等级及以上事故占上半年事故总数比例。第二季度一般等级事故3起、未造成人员死亡失踪、沉船3艘、直接经济损失1044万元，分别占上半年度事故四项指标的50%、0、60%和58.2%，与去年同期相比占比分别减少27.8、69.2、17.8和30.7个百分点。

（三）第二季度辖区一般等级及以上水上交通事故特点

1.事故数量及事故等级同比双下降。今年二季度共发生11起水上交通事故、同比减少7起、下降38.8%。一般等级及以上水上交通事故3起，未造成人员死亡失踪，沉船3艘，直接经济损失1044万元，同比事故起数减少4起、下降57.1%，死亡失踪减少18人，沉船减少4艘、下降57.1%，直接经济损失减少921万元、下降46.9%，同比全面下降。尤其是未发生较大等级事故、同比减少3件、死亡失踪减少13人、沉船减少3艘、直接经济损失减少600万元。

2.“两船”事故有所抬头。第二季度辖区发生砂石船舶一般等级及以上事故2起，虽未造成人员伤亡，但船舶沉没2艘，直接经济损失750万元，四项指标分别占季度总数的66.7%、0、66.7%和71.8%；其中1起为非法参与海上砂石运输内河船舶沉没事故，系时隔7个月后辖区再次发生内河船舶沉没事故，在严厉打击非法参与海上砂石运输内河船舶期间仍发生此类事故，需予以重视。

3.涉渔事故得到较好遏制。第二季度发生商渔船碰撞事故1起、系一般等级事故，未造成人员伤亡、船舶沉没1艘，同比事故减少2起、死亡失踪减少8人、沉船减少2艘、直接经济损失减少251万元。（2021年第二季度共发生商渔船碰撞事故5起，一般等级以上事故3起、死亡失踪8人、沉船3艘、直接经济损失545万元，其中较大等级事故2件、死亡失踪8人。）