浙江海事局2023年上半年度及第二季度辖区

水上安全形势分析报告

浙江海事局安全管理处

2023年7月

浙江海事局2023年上半年度及第二季度辖区

水上安全形势分析报告

一、辖区事故概况

2023年上半年辖区共发生水上交通事故15起（包括小事故），同比减少12起，下降44.4%。

其中，一般等级及以上水上交通事故6起，死亡失踪5人，沉船4艘，直接经济损失780.5万元，同比事故起数减少1起、下降14.3%，死亡失踪人数持平，沉船艘数减少1艘、下降20%，直接经济损失减少1432万元、下降64.7%。6起事故均为一般等级事故，同比持平，死亡失踪5人、同比增加5人，沉船4艘、同比持平；未发生较大等级事故、同比减少1起，死亡失踪减少5人，沉船减少1艘。

今年与去年上半年均未发生重大等级事故。

其中：

（一）运输船一般等级及以上事故6起，死亡失踪5人、沉船3艘、直接经济损失581.5万元，同比分别为事故起数下降14.3%、死亡失踪人数增加5人、沉船艘数下降25%、直接经济损失下降72.5%。

（二）非运输船舶一般等级及以上事故2起，未造成人员死亡失踪、1艘船舶沉没，直接经济损失199万元，四项指标同比分别为事故起数持平，死亡失踪减少5人，沉船持平，直接经济损失上升97.0%。

（三）运输砂石船舶发生一般等级及以上事故1起，同比减少2起、下降66.7%，死亡失踪2人、同比增加2人，沉船1艘、同比减少2艘、下降66.7%，直接经济损失300万元，同比减少600万元、下降66.7%。四项指标同比“三降一升”。

（四）发生涉渔一般等级及以上碰撞事故2起（涉及2起商渔船碰撞事故），未造成人员死亡失踪、船舶沉没1艘，直接经济损失199万元，四项指标同比分别为事故起数、沉船艘数持平，渔船死亡失踪人数减少5人，直接经济损失增加98万元、上升97%。

（五）非五星红旗船舶未发生一般等级及以上事故，同比事故起数减少1起，均无人员死亡失踪、船舶沉没和直接经济损失。

（六）“三无船舶”未发生一般等级及以上事故，去年同期也未发生“三无船舶”一般等级及以上事故。

（七）内河船舶在海上发生一般等级事故1起，死亡失踪2人、沉船1艘、直接经济损失300万元，分别为事故起数、沉船同比持平，死亡失踪增加2人，直接经济损失减少200万元、下降40%。

（八）上半年辖区共发生水上交通小事故9起，同比减少11起、下降55%。

二、2023年上半年辖区等级以上事故统计分析

（一）一般等级及以上事故四项指标同比“三降一持平”。 分别为事故起数下降14.3%、死亡失踪人数持平、沉船艘数下降20%、直接经济损失下降64.7%。（详见表一、图一）

表一：一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般等级及以上事故 | 2023年上半年 | 6 | 5 | 4 | 780.5 |
|  | 2022年上半年 | 7 | 5 | 5 | 2212.5 |
|  | 同 比（％） | -14.3 | 持平 | -20 | -64.7 |

图一：一般等级及以上事故四项指标对比图

（二）运输船舶一般等级及以上事故四项指标同比“三降一升”。 分别为事故起数下降14.3%、死亡失踪人数增加5人、沉船艘数下降25%、直接经济损失下降72.5%。（详见表二、图二）

表二：运输船舶一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输船舶事故 | 2023年上半年 | 6 | 5 | 3 | 581.5 |
|  | 2022年上半年 | 7 | 0 | 4 | 2111.5 |
|  | 同 比（％） | -14.3 | 5:0 | -25 | -72.5 |

图二：运输船舶一般等级及以上事故四项指标对比图

（三）非运输船舶一般等级及以上事故四项指标同比“一升一降两持平”。四项指标同比分别为事故起数持平，死亡失踪减少5人，沉船持平，直接经济损失上升97.0%。（详见表三）

表三：非运输船舶一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非运输 船事故 | 2023年上半年 | 2 | 0 | 1 | 199 |
|  | 2022年上半年 | 2 | 5 | 1 | 101 |
|  | 同 比（％） | 持平 | 0:5 | 持平 | -97.0 |

（四）辖区死亡失踪3人及以上的较大、重特大事故统计。上半年，我局辖区未发生死亡失踪3人及以上水上交通事故，同比减少1起、死亡失踪减少5人。

（五）上半年各分支局辖区事故统计。（见下表四、图三）

1、宁波辖区上半年发生一般等级及以上事故3起、均为一般等级事故，死亡失踪1人、沉船2艘、直接经济损失450万元，同比事故起数增加1起、上升50%，死亡失踪增加1人，沉船持平，直接经济损失减少344万元、下降43.3%，四项指标同比“两升一降一持平”。

2、舟山辖区上半年发生一般等级及以上事故3起、均为一般等级事故，死亡失踪4人、沉船2艘、直接经济损失330.5万元，同比事故起数增加2起、上升200%，死亡失踪增加4人，沉船增加2艘，直接经济损失减少369.5万元、下降52.8%。

3、温州辖区上半年未发生一般等级及以上事故，同比事故起数减少3起（一般等级事故2起、较大等级事故1起），死亡失踪减少5人，沉船减少2艘，直接经济损失减少468.5万元。

4、台州辖区上半年未发生一般等级及以上事故，同比事故起数减少1起，均未造成人员死亡失踪，沉船减少1艘，直接经济损失减少250万元。

5、嘉兴、杭州辖区未发生一般等级及以上事故，同比持平。

表四：2023年上半年各分支局辖区一般等级及以上事故分布统计

| 2023年 上半年 | 重大 事故 | 较大事故 | 一般等级 | 一般等级及以上 | 死亡失踪人数 | 沉船艘次 | 经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 |
| 宁波海事局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 450 | 251 |
| 舟山海事局 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 330.5 | 330.5 |
| 温州海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台州海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉兴海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭州海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 780.5 | 581.5 |

图三：2023年上半年各分支局辖区一般等级及以上事故四项指标

（六）一般等级及以上事故等级与种类统计。上半年辖区共发生一般等级及以上事故6起，均为一般等级事故5起，共涉及2个事故种类。其中碰撞事故5起、占事故总数的83.3%、同比事故起数增加3起、上升150%，造成死亡失踪4人、占上半年度死亡失踪总人数的80%、同比减少1人、下降20%，沉船4艘、占沉船总艘数的100%、同比增加2艘、上升100%；工伤类事故1起、死亡1人。未发生自沉、触碰及触礁等事故，同比分别减少1起、3起和1起。（详见表五、图四）

表五：一般等级及以上事故种类分布统计

| 2023年 上半年 | 事故起数 | 死亡人数 | 沉船艘数 | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碰撞 | 5 | 4 | 4 | 780.5 |
| 自沉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 触礁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 触碰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火灾爆炸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 6 | 5 | 4 | 780.5 |

图四：一般等级及以上事故种类比例分布图

（七）一般等级及以上事故船舶种类与吨位分布。

1.上半年辖区一般等级及以上事故共涉及6类船舶，其中砂石运输船舶发生一般等级及以上事故1起，死亡失踪2人，沉船1艘，直接经济损失300万元；干杂货船发生一般等级及以上事故1起，死亡失踪1人、沉船1艘、直接经济损失30万元；集装箱船、交通艇分别发生一般等级及以上事故1起、死亡1人；供结船发生一般等级事故1起，船舶沉没1艘；工程船发生一般等级事故2起、未造成人员伤亡和船舶沉没；涉及渔船事故2起、未造成渔船人员死亡失踪、渔船沉没1艘；内河船舶在海上发生一般等级事故1起、系砂石运输船舶，同比事故起数持平、死亡失踪增加2人、沉船持平；今年上半年危化品油船、散货船、客船、多用途船、拖轮、三无船舶等船舶未发生等级以上事故。（详见表六）

表六：2023年一般等级及以上事故船舶种类分布统计

| 2023年 上半年 | 事故起数 | 死亡人数 | 沉船艘数 | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂石运输船舶 | 1 | 2 | 1 | 300 |
| 干杂货船 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 危化品油船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集装箱船 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 客船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工程船 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 散货船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多用途船 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拖轮 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通船 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 供结船 | 1 | 0 | 1 | 250 |
| 渔船 | 2 | 0 | 1 | 199 |
| 合计 | 6 | 5 | 4 | 780.5 |
| 三无船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内河船（海上） | 1 | 2 | 1 | 300 |

2.上半年发生一般等级及以上运输船舶事故6起、同比下降14.3%。其中500总吨以下船舶事故3起、同比事故起数持平，死亡失踪2人、同比增加2人，船舶沉没2艘、同比持平，直接经济损失280.5万元、同比下降57.6%；500至1000总吨船舶未发生一般等级及以上运输船舶事故，同比持平；1000总吨至3000总吨船舶事故1起、同比下降50%，未造成人员死亡失踪、同比持平，沉船1艘、同比持平，直接经济损失1万元、同比下降99.9%；3000总吨以上船舶事故2起、同比事故起数持平，死亡失踪3人、同比增加3人，沉船1艘、同比持平，直接经济损失300万元、同比下降40%。（详见图五）

图五：一般等级及以上运输船舶事故船舶吨位比例分布图

（八）一般等级及以上事故发生水域统计。上半年一般等级及以上事故中，发生在领海水域1起、领海基线内水水域1起、航道水域2起、码头水域2起；锚地、专属经济区、毗邻区等水域未发生等级以上事故。

上半年6起一般等级及以上事故中，发生在始发港水域的有2起、航经水域1起、目的港水域3起。（见表七）

表七：一般等级及以上事故发生水域数据表

| 2023年度 上半年 | 事故发生在 始发港水域 | 事故发生在 目的港水域 | 事故发生在非始发港 和目的港（航经船舶） | 合计（起） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波局辖区 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 舟山局辖区 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 温州局辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台州局辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉兴局辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭州局辖区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 2 | 3 | 1 | 6 |

（九）一般等级及以上事故船舶船籍分布。上半年6起一般等级及以上事故共涉及11艘船舶，其中运输船舶9艘，非运输船2艘。运输船舶中，浙江籍4艘（均为舟山籍），外省籍5艘（上海籍1艘、安徽籍3艘、不明船舶1艘）。2艘非运输船舶均为浙江嵊泗籍渔业船舶。

（十）一般等级及以上事故发生时段统计。按事故发生时间统计，夜间（1800时-第二天0600时）事故多发，上半年6起事故中有5起发生在前述时段，造成4人死亡失踪、4艘船舶沉没、直接经济损失780.5万元，四项指标占相应指标总数的83.3%、80%、100%和100%。其中，00-04时发生事故1起、未造成人员伤亡、沉船1艘、直接经济损失200万元；04-08时发生事故1起，死亡失踪2人、船舶沉没1艘、直接经济损失300万元；12-16时发生事故1起，死亡失踪1人、无船舶沉没及直接经济损失；16-20时发生事故3起，死亡失踪2人、船舶沉没2艘、直接经济损失280.5万元；08-12时、20-24时段未发生等级以上事故。（见表八、图六）

表八：一般等级及以上事故发生时段统计表

| 时段 | 事故起数 | 死亡失踪（人） | 沉船（艘） | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-4时 | 1 | 0 | 1 | 200 |
| 4-8时 | 1 | 2 | 1 | 300 |
| 8-12时 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-16时 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16-20时 | 3 | 2 | 2 | 280.5 |
| 20-24时 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 6 | 5 | 4 | 780.5 |

图六：一般等级及以上事故发生时段统计图

（十一）一般等级及以上事故四项指标月度分布。上半年1月份、5月份未发生等级以上事故，水上安全形势较好；4月份水上安全形势较差，共发生2起一般等级事故，造成3人死亡失踪、沉船1艘、直接经济损失300万元，其中1起系超航区从事海上砂石运输内河船舶事故；2月份虽然发生一般等级事故2起、船舶沉没2艘、但未造成人员伤亡、直接经济损失450万元；3月份、6月份各发生1起1人死亡失踪的一般等级事故。（见表九、图七）

表九：一般等级及以上事故四项指标月度分布统计

| 月份 | 事故起数 | 死亡人数 | 沉船艘数 | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 月 | 2 | 0 | 2 | 450 |
| 3 月 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 4月 | 2 | 3 | 1 | 300 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| 合 计 | 6 | 5 | 4 | 780.5 |

图七：一般等级及以上事故四项指标月度分布图

- 上半年重点时段事故概况

- 春运期间事故概况

2023年春运期间（1月7日—2月15日），我局辖区共发生水上交通事故3起，其中小事故2起、一般事故1起，未造成人员死亡失踪，船舶沉没1艘。浙江籍船舶在辖区外发生水上交通事故7起，其中一般等级事故1起、造成浙江籍船舶2人死亡、沉船1艘、直接经济损失900万元；小事故6起。

- “两会”期间事故概况

2023年“两会”期间（3月4日-3月13日），我局辖区未发生水上交通事故。辖区外浙江籍船舶发生水上交通事故1起，系小事故，未造成人员伤亡和船舶沉没。

（三）“清明”“五一”“端午”等小长假期间事故概况

2023年“清明”“五一”“端午”小长假期间，我局辖区未发生水上交通事故；辖区外浙江籍船舶未发生水上交通事故。

四、上半年辖区人员死亡失踪事故案例

2023年上半年辖区发生造成人员死亡失踪的事故4起，具体案例如下：

（一）死亡失踪3人及以上较大事故

无

（二）死亡失踪1-2人一般等级事故

1.2023年3月16日1851时左右，舟山方舟海运有限公司所属的干货船“浙岱66395”轮装载400吨袋装水泥从马岙驶往岱山高亭，在航经官山岛西侧水域时与空载从岱山高亭驶往沈家门的嵊泗居民傅某所有的渔船“浙嵊渔01222”轮发生碰撞，事故造成“浙岱66395”轮沉没，3人落水，其中2人获救、1人失踪。

2.2023年4月3日1313时左右，安徽通海航运有限公司所属的芜湖籍集装箱船“新欧1”轮靠泊宁波大榭招商国际集装箱码头3号泊位装卸作业，期间该轮轮机长张某计划对位于罗经甲板前桅的信号灯进行维修，在攀爬前桅杆过程中不幸坠入货舱。事故造成1人死亡。

3.2023年4月17日0500时左右，安徽宣城籍居民方某经营的宣城籍内河砂石运输船“惠丰1003”轮装载7000吨海沙由福建闽江口驶往舟山，在六横岛以东约30海里处（概位：29°37′. 3N，122°44′.6E）涉嫌与不明船舶发生碰撞，不明船舶驶离现场。事故造成“惠丰1003”轮沉没，船上4名船员全部落水后2人获救，1人死亡、1人失踪。

4.2023年6月4日1927时左右，舟山市定海区居民赵某所有的交通船“定港机2004”轮空载在航经定海民间客运码头前沿水域移泊时，与搭载5名乘客从盘峙岛驶往定海民间客运码头的舟山市定海区居民李某所有的舟山籍交通船“定港机3043”轮发生碰撞，事故造成“定港机3043”轮1名乘客落水后失踪。

五、辖区外水域涉及浙江籍船舶水上交通事故概况

（一）上半年浙江籍船舶在辖区外水域共发生水上交通事故21起、同比减少4起、下降16%，其中等级及以上事故2起（一般、较大等级事故各1起），造成浙江籍船舶船上8人死亡失踪，船舶沉没2艘，直接经济损失1100万元，同比事故起数减少1起、下降33.3%，死亡失踪增加7人、上升700%，沉船增加1艘、上升100%，直接经济损失增加673万元、上升157.6%。

（二）一般等级以上事故案例

1.2023年1月10日1545时许，浙江省三门县宏达船务有限公司所属台州籍油船“宏浦6”轮空载从天津驶往青岛，途中在35°22.6′N/120°44.3′E处水域发生爆炸，事故造成该轮船体受损，船上2名船员失踪。

2.2023年3月 17日约0556时，嘉兴市嘉禾船务有限公司所有的干货船“嘉禾128”轮装载900吨矿砂从钦州驶往珠海，途中在琼州海峡西报告线附近水域（概位：20°10’30”N、109°52’05”E）与广西邹某个体所有的空载渔船“桂钦渔22668”轮发生碰撞，事故造成“嘉禾128”轮沉没，船上6名船员失踪。

六、浙江籍船舶事故情况

今年上半年，浙江籍船舶共发生水上交通事故26起（小事故21起、一般等级事故4起、较大等级事故1起），辖区内5起（小事故2起、一般等级事故3起）、辖区外21起（小事故19起、一般等级事故1起、较大等级事故1起）。涉及27艘浙江籍船舶，辖区内浙江籍船舶6艘（体系内0艘、非体系6艘），辖区外浙江籍船舶21艘（体系内15艘、非体系6艘），造成浙江籍船舶船上人员死亡失踪10人、船舶沉没7艘、直接经济损失1952.5万元。其中，一般等级水上交通事故5起、死亡失踪10人、沉船4艘、直接经济损失1380.5万元，同比事故起数持平，死亡失踪增加9人、上升900%，沉船增加1艘、上升33.3%，直接经济损失增加510.5万元、上升58.7%。

| 浙江籍船舶 | 事故起数 | 死亡失踪人数 | 沉船艘数 | 直接经济损失万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体系船舶 | 16 | 2 | 2 | 1197 |
| 非体系船舶 | 10 | 8 | 5 | 755.5 |
| 辖区内 | 5 | 2 | 4 | 325.5 |
| 辖区外 | 21 | 8 | 3 | 1627 |
| 较大事故 | 1 | 6 | 1 | 200 |
| 一般事故 | 4 | 4 | 3 | 1180.5 |
| 小事故 | 21 | 0 | 3 | 572 |

|  | 船舶艘数 | 较大等级事故 | 一般等级事故 | 小事故 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起数 | 死亡 | 沉船 | 起数 | 死亡 | 沉船 | 起数 | 死亡 | 沉船 |
| 辖区内 | 体系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 非体系 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 辖区外 | 体系 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 |
|  | 非体系 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 合计 | 27 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 21 | 0 | 3 |

七、2023年上半年辖区水上交通事故特点

2023年上半年辖区水上交通事故主要有以下特点：

（一）碰撞事故多发。2023年上半年碰撞事故多发，6起一般等级水上交通事故中碰撞事故5起、同比增加3起、上升150%；事故件数占总数的83.3%，与去年同期相比增加近55个百分点，比重偏高。

（二）商渔碰撞事故风险高。2023年上半年共发生商渔船碰撞事故7起（包括小事故），占上半年水上交通事故总数的46.7%，比2022年上半年增加1起、上升16.7%，虽然仅造成1人（商船人员）死亡，同比减少4人（2022年5人均是渔船人员），下降80%，但发生一般等级事故2起，商渔船碰撞风险高。

（三）等级事故水域相对集中于浙北。2023年上半年事故水域相对集中，都发生在浙北水域，6起一般等级事故中宁波、舟山水域各占3起，而温州、台州水域未发生等级事故。

（四）浙江籍运输船舶船上人员伤亡惨重。2023年上半年浙江籍船舶发生等级事故5起、死亡失踪10人、沉船3艘、直接经济损失1380.5万元。因水上交通事故造成浙江籍船舶船上人员死亡失踪10人，同比增加了9人、上升900%，伤亡惨重。

八、上半年影响辖区水上交通安全形势因素分析

从事故调查掌握的信息分析，上半年影响辖区事故发生的主要因素仍然集中在人员、船舶违法违规、岸基管理等方面。

（一）人员因素。一是部分船上人员业务能力不强。如“2.6”事故，“法博港通”轮船长在并靠“瓯洋003”平台前，未制定详细的靠泊计划，在强流情况下冒险靠泊，操纵不当导致船体碰撞并卡在“瓯洋003”平台右侧尾部无法脱离；“6.4”“定港机2004”轮与“定港机3043”轮碰撞事故，船长未掌握周围其他船舶动态或通航环境，离泊时机选择不当，对急潮流对船舶操纵的影响估计不足，在离泊过程中未能谨慎控制船位。二是人员安全意识薄弱、责任心差。最直接的表现就是航行期间没有保持认真观察其他船舶以及周围情况，未能认真判断是否存在碰撞危险，不能及早采取避让行动，导致碰撞事故的发生。如“2.28”“锦华662”轮与“浙嵊渔03107”轮两船也是事发前2分钟才发现对方船舶；

“3.16”“浙岱66395”轮与“浙嵊渔01222”轮碰撞事故，“浙岱66395”轮当班船长直到两船相距10米才发现来船，“浙嵊渔01222”轮当班大副直到碰撞发生才发现对方船舶。

（二）船舶船员违法违规行为。船舶违法违规行为主要表现为无证人员上船服务和内河船舶超航区违规参与海上航行作业。如“2.17”“琼临渔71013”轮与“志航89”轮碰撞事故，“志航89”轮系内河船舶违规参与海上海砂运输，同时该轮还存在缺配船长、三副、轮机长、三管轮各1名以及普通船员3人；“4.17”“惠丰1003”轮疑似被不明船舶碰撞事故，“惠丰1003”轮系内河船舶，存在超航区参与海上砂石运输；船上人员也未持有海船船员适任证书，且配员不满足船舶最低安全配员要求等多项违法违规行为。其次是船员违反作业安全操作规程，如“4.3”“新欧1”轮工伤事故，船员未按照公司体系文件《高处及舷外安全作业规定》的要求落实安全防范措施，在未采取佩戴安全帽、穿着工作鞋、系妥安全绳等安全防护措施的情况下，一手携带物品一手攀爬前桅杆直梯，结果在攀爬过程中未抓牢扶手从离舱底约20余米高处坠入货船导致死亡。

（三）船舶岸基安全管理缺位。事故调查发现，涉事船舶的安全管理流于形式。如“4.3”“新欧1”轮工伤事故，该轮管理公司岸基管理人员上船检查流于形式；制定的年度培训计划不完备，未列明详细培训项目，未覆盖船舶高处及舷外安全作业培训；岸基管理人员对船上的培训效果缺乏有效的考核督查。“4.17”“惠丰1003”轮事故，该轮挂靠的管理公司仅负责船舶证书办理，船舶的实际经营管理、船员配备等由船东自行负责，导致船舶长期存在配员不足、超航区航行等违法违规行为。

九、2023年第二季度辖区水上交通事故统计分析

（一）2023年第二季度辖区发生一般等级及以上水上交通事故3起，死亡失踪3人，沉船1艘，直接经济损失300.5万元，同比事故起数减少1起、下降25%，死亡失踪增加4人，沉船减少2艘、下降66.7%，直接经济损失减少962万元、下降76.2%。今年与去年第二季度均未发生较重大等级事故。

其中：

1、运输船舶一般等级及以上事故3起，死亡失踪3人、船舶沉没1艘，直接经济损失300.5万元，同比分别为事故起数减少1起、下降25%，死亡失踪人数增加4人，沉船艘数减少2艘、下降66.7%，直接经济损失减少961万元、下降76.2%。

2、非运输船舶未发生一般等级及以上事故，同比分别为事故起数减少1起、未发生人员伤亡和船舶沉没、直接经济损失减少1万元。

3、砂石运输船舶发生一般等级及以上事故1起，1死亡失踪2人、船舶沉没1艘、直接经济损失300万元，四项指标同比分别为事故起数下降50%、死亡失踪增加2人、沉船下降50%和直接经济损失下降60%。

4、未发生涉渔一般等级及以上碰撞事故，同比减少1起。

5、非五星旗船舶未发生等级事故。

6、未发生“三无”船舶一般等级及以上事故。

7、第二季度辖区共发生水上交通小事故4起，同比减少3起、下降42.9%。

（二）2023年第二季度辖区等级以上事故统计分析

1、一般等级及以上事故四项指标同比“三降一升”。 分别为事故起数下降25%、死亡失踪人数增加4人、沉船艘数下降66.7%、直接经济损失下降76.2%。（详见表十、图八）

表十：一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般等级事故 | 2023年第二季度 | 3 | 4 | 1 | 300.5 |
|  | 2022年第二季度 | 4 | 0 | 3 | 1262.5 |
|  | 同 比（％） | -25 | 4:0 | -66.7 | -76.2 |

图八：一般等级及以上事故四项指标对比图

2、运输船舶一般等级及以上事故四项指标同比“三降一升”。分别为事故起数下降25%、死亡失踪人数增加4人、沉船艘数下降66.7%、直接经济损失下降76.2%。（详见表十一、图九）

表十一：运输船舶一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万）元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输船舶事故 | 2023年第二季度 | 3 | 4 | 1 | 300.5 |
|  | 2022年第二季度 | 4 | 0 | 3 | 1261.5 |
|  | 同 比（％） | -25 | 4:0 | -66.7 | -76.2 |

图九：运输船舶一般等级及以上事故四项指标对比图

3、非运输船舶一般等级及以上事故四项指标同比“全面下降”。非运输船舶事故起数减少1起。（详见表十二）

表十二：非运输船舶一般等级及以上事故四项指标统计表

|  | 统计期 | 事故起数 | 死亡失踪 | 沉船艘数 | 经济损失(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非运输 船事故 | 2023年第二季度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2022年第二季度 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 同 比（％） | 0:1 | / | / | 0:1 |

4、辖区死亡失踪3人及以上的较大、重特大事故统计。第二季度辖区未发生死亡失踪3人及以上较大等级水上交通事故。

5、第二季度各分支局辖区事故统计。（详见表十三、图十）

1）宁波局辖区第二季度发生一般等级事故1起，同比事故件数减少1起、下降50%，死亡失踪1人、同比增加1人，沉船0艘、同比减少2艘，无直接经济损失、同比减少794万元。

2）舟山局辖区第二季度发生一般等级事故2起、死亡失踪3人、沉船1艘、直接经济损失300.5万元，同比事故起数增加2起、死亡失踪增加3人、沉船增加1艘，直接经济损失增加300.5万元，四项指标同比全面上升。

3）温州局辖区第二季度未发生一般等级事故，同比事故起数减少1起、均未造成人员死亡失踪和船舶沉没，直接经济损失减少218.5万元。

4）台州局辖区第二季度未发生一般等级事故，同比事故起数减少1起、均未造成人员死亡失踪、沉船减少1艘、直接经济损失减少250万元。

5）嘉兴局、杭州局等辖区第二季度均未发生一般等级及以上事故。

表十三：2023年第二季度各分支局辖区一般等级及以上事故分布统计

| 2023年 第二季度 | 重大 事故 | 较大事故 | 一般等级 | 一般等级及以上 | 死亡失踪人数 | 沉船艘次 | 经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 | 总数 | 运输船 |
| 宁波海事局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舟山海事局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 300.5 | 300.5 |
| 温州海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 台州海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉兴海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭州海事局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 300.5 | 300.5 |

图十：2023年第二季度各分支局辖区一般等级及以上事故四项指标

6、一般等级及以上事故等级与种类统计。第二季度辖区共发生一般等级及以上事故3起，均为一般等级事故。其中，碰撞事故2起、死亡失踪3人、沉船1艘、直接经济损失300.5万元；船员工伤事故1起、造成1人死亡；未发生自沉、触碰、触礁、火灾等事故。（详见表十四）

表十四：一般等级及以上事故种类分布统计

| 2023年 第二季度 | 事故起数 | 死亡人数 | 沉船艘数 | 直接经济损失（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碰撞 | 2 | 3 | 1 | 300.5 |
| 自沉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 触礁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 触碰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火灾爆炸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 3 | 4 | 1 | 300.5 |

7、第二季度一般等级及以上事故占上半年事故总数比例。第二季度一般等级事故3起、死亡失踪4人、沉船1艘、直接经济损失300.5万元，四项指标分别占上半年度相应指标总数的50%、80%、25%和38.5%。

（三）第二季度辖区一般等级及以上水上交通事故特点

1.商渔船碰撞事故得到较好遏制。2023年第二季度辖区未发生商渔船碰撞事故，同比一般等级事故减少1起、均未造成人员伤亡、沉船减少1艘、直接经济损失减少294万元。

2.事故不多但人员伤亡相对较多。第二季度共发生一般等级事故3起、同比减少1起、环比持平，但第二季度等级事故共造成4人死亡失踪，同比增加4人，环比增加3人、上升300%，人员伤亡相对较多。

3.舟山辖区事故相对多发。第二季度舟山辖区水域共发生一般等级事故2起、造成3人死亡失踪、船舶沉没1艘、直接经济损失300.5万元，四项指标分别占季度等级事故相应总数的66.7%、75%、100%和100%，同比分别为事故件数增加2起、死亡失踪增加3人、沉船增加1艘、直接经济损失增加300.5万元。